Приложение №1

к Договору подряда № ___/21/ОАО от __.__.2021 г.

Техническое задание

На выполнение работ: Изготовление и монтаж окон, дверей и витражей на объекте: «Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенном по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.

- Объемы работ.

- Окно размерами 1200 мм x 1200 мм из Al профиля Alutech на лицевом Фасаде производственного здания Фета в составе: поворотно-откидной створки и глухого поля – количество 4 шт (RAL7016). Размеры перед заказом требуется уточнить соответствующими замерами и согласовать с заказчиком.

Система: Alumin Techno W62.

Цвета профилей: Снаружи RAL7016 / Изнутри RAL9003 (возможен аналог по согласованию с заказчиком)

Остекление: 6зак/20/6Top N с бронировкой внутренней поверхности внутреннего стекла прозрачной плёнкой 112 мкр (описание плёнки ниже, данная плёнка выполняет роль бронировки).

Оконная фурнитура: P/O STUBLINA

Предусмотреть и выполнить поставку москитных сеток на все открываемые части элементов конструкций окон и витражей покрашенные в цвет RAL 7016.

Предусмотреть поставку и монтаж подоконников до 400мм.

Примыкание к стене: Внутренние фасонные элементы RAL9003 поставляет и устанавливает подрядчик.

Внутри требуется установить подоконники. Размер подоконников уточнить по месту.

Наружные фасонные элементы RAL1035 предоставляет заказчик по предоставленному подрядчиком эскизному решению. Устанавливает фасонные элементы подрядчик согласно спецификации производителя СП.

Рис. 1.1.1. Схема окон на лицевом фасаде здания по производству Фета.

Рис. 1.1.2. Схема расположения окон на лицевом фасаде здания по производству Фета.

- Окно размерами 2300 мм x 1700 мм из Al профиля Alutech на торцевом фасаде административного здания в составе: поворотно-откидной створки и глухого поля – количество 1 шт. Размеры перед заказом требуется уточнить соответствующими замерами и согласовать с заказчиком.

Система: Alumin Techno W62

Цвета профилей: Снаружи RAL7016 / Изнутри RAL9003 (возможен аналог по согласованию с заказчиком)

Остекление: 6зак/20/6Top N зак.

Оконная фурнитура: P/O STUBLINA

Предусмотреть и выполнить поставку москитной сетки на открываемую часть покрашенной в цвет RAL 7016.

Предусмотреть поставку и монтаж подоконника глубиной до 600мм.

Примыкание к стене: Внутренние фасонные элементы RAL9003 поставляет и устанавливает подрядчик.

Внутри требуется установить подоконник. Размер подоконника уточнить по месту.

Наружные фасонные элементы RAL1035 предоставляет заказчик по предоставленному подрядчиком эскизному решению. Устанавливает фасонные элементы подрядчик согласно спецификации производителя СП.

Рис. 1.2.1. Схема расположения окна на торцевом фасаде административного здания.

- Окно размерами 2300 мм x 1300 мм из Al профиля Alutech на торцевом фасаде административного здания в составе: поворотно-откидной створки и глухого поля – количество 1 шт. Размеры перед заказом требуется уточнить соответствующими замерами и согласовать с заказчиком.

Система: Alumin Techno W62

Цвета профилей: Снаружи RAL7016 / Изнутри RAL9003 (возможен аналог по согласованию с заказчиком)

Остекление: 6зак/20/6Top N зак.

Оконная фурнитура: P/O STUBLINA

Предусмотреть и выполнить поставку москитной сетки на открываемую часть покрашенной в цвет RAL 7016.

Предусмотреть поставку и монтаж подоконника глубиной до 600мм.

Примыкание к стене: Внутренние фасонные элементы RAL9003 поставляет и устанавливает подрядчик.

Внутри требуется установить подоконник. Размер подоконника уточнить по месту.

Наружные фасонные элементы RAL1035 предоставляет заказчик по предоставленному подрядчиком эскизному решению. Устанавливает фасонные элементы подрядчик согласно спецификации производителя СП.

Рис. 1.3.1. Схема расположения окна на торцевом фасаде административного здания.

- Витраж размерами 3000 мм x 14600 мм на эвакуационной лестнице здания АБК из Al профиля Alutech, в составе: 27 глухих полей – количество 1 шт. Размеры и расстояния между стойками и ригелями перед заказом требуется уточнить соответствующими замерами и согласовать с заказчиком.

Система: Alumin Techno F50

Цвета профилей: Снаружи RAL7016 / Изнутри RAL9003 (возможен аналог по согласованию с заказчиком).

Остекление: 6зак/20/6Top N зак с бронировкой внутренней поверхности внутреннего стекла прозрачной плёнкой 112 мкр (описание плёнки ниже, данная плёнка выполняет роль бронировки).

Примыкание к стене: Внутренние фасонные элементы RAL9003 поставляет и устанавливает подрядчик.

Наружные фасонные элементы RAL1035 предоставляет заказчик по предоставленному подрядчиком эскизному решению. Устанавливает фасонные элементы подрядчик согласно спецификации производителя СП

Рис. 1.4.1. Схема витража на лицевом фасаде эвакуационной лестничной клетки.

Рис. 1.4.2. Схема расположения витража на лицевом фасаде эвакуационной лестничной клетки.

- Дверь размерами 1300 мм x 2200 мм из Al профиля Alutech, в составе: двухстворчатой двери. – 1 шт.  Размеры перед заказом требуется уточнить соответствующими замерами и согласовать с заказчиком.

Система: Alumin Techno W62

Описание двери: Дверь с 2 створками открывающимися наружу Петля R

Цвета профилей: Снаружи RAL7016 / Изнутри RAL9003 (возможен аналог по согласованию с заказчиком)

Дверная фурнитура: Ручка скоба 300мм, замок, 3 петли на створке, порог 22мм, доводчик

Примыкание к стене: Внутренние фасонные элементы RAL9003 поставляет и устанавливает подрядчик.

Наружные фасонные элементы RAL1035 предоставляет заказчик по предоставленному подрядчиком эскизному решению. Устанавливает фасонные элементы подрядчик согласно спецификации производителя СП

Рис. 1.5.1. Схема дверей из эвакуационного коридора склада ГП.

Рис. 1.5.2. Схема размещения двери из эвакуационного коридора склада ГП.

- Дверь размерами 1100 мм x 2200 мм из Al профиля Alutech, в составе: одностворчатой двери – 2 шт.  Размеры перед заказом требуется уточнить соответствующими замерами и согласовать с заказчиком.

Система: Alumin Techno W62

Описание двери: Дверь с 2 створками открывающимися наружу Петля R

Цвета профилей: Снаружи RAL7016 / Изнутри RAL9003

Дверная фурнитура: Ручка скоба 300мм, замок, 3 петли на створке, порог 22мм, доводчик

Примыкание к стене: Внутренние фасонные элементы RAL9003 поставляет и устанавливает подрядчик.

Наружные фасонные элементы RAL1035 предоставляет заказчик по предоставленному подрядчиком эскизному решению. Устанавливает фасонные элементы подрядчик согласно спецификации производителя СП

Рис. 1.6.2. Схема размещения дверей из эвакуационного коридора склада ГП и из зоны экспедиции при разгрузке ГП.

- Окно витражное фасадное из Al профиля Alutech размерами 5400 мм x 2000 мм, в составе: трёх глухих полей и поворотно-откидной створки – количество 5 шт. Размеры перед заказом требуется уточнить соответствующими замерами и согласовать с заказчиком. Возможно изменение ширины между стойками с целью синхронизации вида с витражными фасадными решениями.

Системы: Alumin Techno F50

Alumin Techno W62

Цвета профилей: Снаружи RAL7016 / Изнутри RAL9003 (возможен аналог по согласованию с заказчиком).

Остекление: 6 зак/20/6Top N зак с бронировкой внутренней поверхности внутреннего стекла прозрачной плёнкой 112 мкр (описание плёнки ниже, данная плёнка выполняет роль бронировки).

Оконная фурнитура: P/O STUBLINA

Предусмотреть и выполнить поставку москитных сеток на все открываемые части элементов конструкций окон и витражей покрашенные в цвет RAL 7016.

Предусмотреть поставку и монтаж подоконников до 400мм.

Примыкание к стене: Внутренние фасонные элементы RAL9003 поставляет и устанавливает подрядчик.

Наружные фасонные элементы RAL1035 предоставляет заказчик по предоставленному подрядчиком эскизному решению. Устанавливает фасонные элементы подрядчик согласно спецификации производителя СП

Рис. 1.7.1. Схема витражных фасадных окон

Рис. 1.7.2. Схема расположения витражных фасадных окон

- Витраж размерами 2100 мм x 12000 мм, в составе: 15 глухих полей, двухстворчатой двери и двух поворотно-откидных створок. – количество 1 шт. Размеры перед заказом требуется уточнить соответствующими замерами и согласовать с заказчиком.

Системы: Alumin Techno F50

Alumin Techno W62

Описание двери: Дверь с 2 створками открывающимися наружу Петля L

Цвета профилей: Снаружи RAL7016 / Изнутри RAL9003 (возможен аналог по согласованию с заказчиком).

Предусмотреть и выполнить поставку москитных сеток на все открываемые части элементов конструкций окон и витражей покрашенные в цвет RAL 7016.

Остекление: 6зак/20/6Top N зак с бронировкой внутренней поверхности внутреннего стекла прозрачной плёнкой 112 мкр (описание плёнки ниже, данная плёнка выполняет роль бронировки).

Оконная фурнитура:P/O STUBLINA
Дверная фурнитура: Ручка скоба 300мм, замок, 3 петли на створке, порог 22мм, доводчик

Примыкание к стене: Внутренние фасонные элементы RAL9003 поставляет и устанавливает подрядчик.

Наружные фасонные элементы RAL1035 предоставляет заказчик по предоставленному подрядчиком эскизному решению. Устанавливает фасонные элементы подрядчик согласно спецификации производителя СП.

Рис. 1.8.1. Схема витража на лестнице склада ГП у производственного здания Сушки.

Рис. 1.8.2. Схема расположения витража на лестнице склада ГП у производственного здания Сушки.

- Окно размерами 2400 мм x 1200 мм, в составе: поворотно-откидной створки и глухого поля. – количество 2 шт. Размеры перед заказом требуется уточнить соответствующими замерами и согласовать с заказчиком.

Система:Alumin Techno W62

Цвета профилей: Снаружи RAL7016 / Изнутри RAL9003 (возможен аналог по согласованию с заказчиком)

Остекление:6зак/20/6Top N зак с бронировкой внутренней поверхности внутреннего стекла прозрачной плёнкой 112 мкр (описание плёнки ниже, данная плёнка выполняет роль бронировки).

Оконная фурнитура: P/O STUBLINA

Предусмотреть и выполнить поставку москитных сеток на все открываемые части элементов конструкций окон и витражей покрашенные в цвет RAL 7016.

Предусмотреть поставку и монтаж подоконников до 400мм.

Примыкание к стене: Внутренние фасонные элементы RAL9003 поставляет и устанавливает подрядчик.

Внутри требуется установить подоконники. Размер подоконников уточнить по месту.

Наружные фасонные элементы RAL1035 предоставляет заказчик по предоставленному подрядчиком эскизному решению. Устанавливает фасонные элементы подрядчик согласно спецификации производителя СП.

Рис. 1.9.1. Схема окон в опреторских склада ГП у производственного здания Сушки.

Рис. 1.9.2. Схема расположения окон в опреторских склада ГП у производственного здания Сушки.

Примечание:

В работы должны входить:

- Установка изделий из алюминиевого профиля.

- Установка стеклопакетов.

- Утепление монтажных швов противопожарной пеной.

- Изготовление, поставка и установка внутренних фасонных элементов цвет RAL 9003.

- Установка фасонного элемента снаружи цвет RAL 7016.

- Предусмотреть и выполнить поставку монтаж подоконников до 400мм на всех позициях окон и витражей.

- Выполнить установку всех наружных нащельников с герметизацией бесцветным герметиком, внутренних нащельников с герметизацией белым герметиком. В местах примыкания подоконников к окнам выполнить герметизацию ПУ герметиком.

- На всех окнах и стеклопакетах, включая витражи и окна выполнить бронировку внутренней поверхности внутреннего стекла прозрачной плёнкой 112 мкр (описание плёнки ниже, данная плёнка выполняет роль бронировки).

Плёнка № 2.3 STR 20 NC SR PS цвет нейтральный (тёмный).

Плёнка должна быть наклеена на внутреннюю поверхность стеклопакета на внутреннее стекло со стороны производственного помещения, тем самым данная плёнка будет играть роль сдерживающего характера при поломке стекла и будет предотвращать осыпание его в производственную часть.

Рис. 1.10.Тип плёнки для стёкол Solartek

- Сроки проведения работ.

Окна, двери и витражи требуется монтировать поэтапно по мере подготовки монтажных проёмов.

Срок монтажа Август-Сентябрь 2021.

- Предоставление КП:

Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с подписью и печатью.

Все расходные, транспортные услуги, командировочные и другие накладные расходы требуется включать в соответствующие ПП, не выделяя стоимость отдельно.

Все размеры и условия установки требуется перед предоставлением КП проверить и уточнить по месту с представителем заказчика.

Рис. 3.1.1. Табличная форма предоставления КП.

ТЗ подготовил: _________________________________________ Верховцев Николай Андреевич

Ведущий инженер проекта

ОАО "Северное молоко"

Моб: +7-921-830-25-84

Почта: VerkhovtsevNA@milk35.ru

Skype: VerkhovtsevNA

ТЗ согласовано: ___________________подрядная организация ______________